## Slide 1
Download del FW
Comando al FW di run che c’è un update del FW, il FW di RUN deve
  Scrittura dei parametri necessari in nvm:
    IP/SUB/GTW/DHCP del pc «server» (modbus)
  Invio del comando di bootmode al STM32 (?) -> demandiamo al bootloader SI
  Stato di avvio in boot
  Riavvio del dispositivo
UCS case 1: FW di Run attivo

## Slide 2
Download del FW
Avvio in boot:
  Verifico del flag di boot
    Sono in run:
      Check crc del FW del ESP32(?)
        KO -> rimane in boot
        OK-> avvio del FW di RUN
UCS case 1: FW di Run attivo

## Slide 3
SONO in BOOT
Sono in boot:
  Caricamento parametri ETH o/e wifi se presenti (flag di modello)
  Avvio
    wifi/eth (retry continuativi ?) :NOK -> (CODICE ERR «FATAL ERROR»)
    tcp-Ip :NOK -> (CODICE ERR «FATAL ERROR»)
    Mqtt :NOK -> (CODICE ERR «FATAL ERROR»)
    Dispaly :NOK -> (CODICE ERR «FATAL ERROR»)
    Modbus :NOK -> (CODICE ERR «FATAL ERROR»)
    STM32 : NOK (timeout comunicazione dopo k tentativi #define)
  Ping al server configurato «fail dopo k tentativi (#define)» con valutazione della qualità di rete:
    OK: tentativo di connessione al servizio mqtt:
      OK: inizio procedura di download
      NOK:
        Pc non ha il servizio disponibile(CODICE ERR «SERVIZIO NON DISPONIBILE»)
          Continua i tenativi di «connessione al servizio mqtt»
        Processo di ping continua a girare per verifica qualità rete (CODICE ERR «RETE INSTABILE»)
          Torna al «Ping al server configurato»
    NOK: (CODICE ERR «RETE INSTABILE») continua i tentativi di ping
UCS case 1: FW di Run attivo

## Slide 4
  procedura di download:
    OK
      Download STM32
      Download ESP32
      Scrittura nella memoria NVM stato di avvio in RUN
      Reboot
    NOK:
      Errore di scrittura in FLASH (CODICE ERR «FATAL ERROR») -> Reboot
      Errore di download STM32 CODICE ERR «STM32 ERROR»)
      Errore di qualità rete
      Errore di tutti i servizi iniziali

## Slide 5
Download del FW
In caso di fatal error:
  Messaggio a display per 5-10 sec
  Reboot
UCS case 3: FATAL ERROR

## Slide 6
CODICE ERR | STRINGA | DESCRIZIONE | NOTE
0 |  | SERVIZIO NON DISPONIBILE | 
1 |  | RETE INSTABILE | 
2 |  | RETE WIFI NON DISPONIBILE | 
3 |  | RETE ETH NON DISPONIBILE | 
 |  | FATAL ERROR ERRORE SCRITTURA IN FLASH |